## Slide 1: InfraWorks KFT
Vizsgaremek projekt
Csapattagok:
Tóth Richárd (PM)
Schäfer Kristóf,
Dátum: 2026

## Slide 2: A Projekt Vízió
Felépítés: Háromszintes (Core, Distribution, Access) hierarchia.
Redundancia: Dupla ISP, redundáns tűzfalak és Core switchek.
Szegmentálás: Emeletenkénti bontás és dedikált DMZ a szervereknek.
Technológiák: HSRP a hibatűrésért, LACP a sávszélességért.

## Slide 3: A Projekt teljes váza

## Slide 4: Amik találhatók a topológiába

## Slide 5: 2. DMZ (Demilitarizált Zóna)
DMZ Hálózati Összefoglaló
Funkció: Publikus szerverek izolációja a belső hálótól.
Eszköz: Cisco 2960 (Dedicated DMZ-SW).
Hálózat: 10.11.11.0/27 (Maszk: 255.255.255.224).
Tartomány: 10.11.11.1 – 10.11.11.30.
Kiszolgálók:
WEB: Honlap (HTTP/S)
EMAIL: Levelezés (SMTP/IMAP)
FTP: Fájlküldés (SFTP)
APP: Üzleti appok (API)
NAS-STORAGE: Központi tároló (NFS/SMB)
Biztonság: VLAN alapú szegmentálás + Tűzfalas tiltás a belső háló felé.
Cél: Publikus szolgáltatások (WEB, EMAIL, FTP, APP, NAS) biztonságos elszigetelése a belső hálózattól.

## Slide 6: 3. A hálózat "Agya" avagy Maghálózati redundancia és vezérlés
Eszközök: 2 darab Cisco 3560 Multilayer Switch (CORE-SW1, CORE-SW2).
Alkalmazott technológiák:
LACP (EtherChannel): Többszörös linkek összefogása a nagy sávszélességért.
HSRP: Virtuális alapértelmezett átjáró (Gateway) a folyamatos üzemért.
WLAN Kontroller (WLC): Központi egység az összes emeleti Wi-Fi pont kezelésére.

## Slide 7: Első emelet (Kék & Zöld blokk) Értékesítés, HR és Logisztika
Részlegek: Eladás & Marketing, HR & Logisztika.
Végponti eszközök:
Vezetékes PC-k és Laptopok.
Hálózati nyomtatók (MK-PR, HR-PR).
Mobileszközök (Tabletek, Okostelefonok).
Kommunikáció: IP telefonok minden asztalnál (VoIP hálózat).
Wi-Fi: Dedikált hozzáférési pontok (Access Points).

## Slide 8: Részlegek: Pénzügy & Számvitel, Admin & Kapcsolatok. Felépítés: Az első emelettel megegyező struktúra (standardizált kiépítés). Hálózat: VLAN-alapú szegmentálás az adatok védelmében. Eszközök: Saját Access Switch-ek (FIN-SW, ADM-SW) biztosítják a kapcsolatot a Core felé. .
2. Emelet (Világoskék/Világoszöld

## Slide 9: Informatikai osztály (ICT): Operatív felügyelet és fejlesztés. Belső hálózati szolgáltatások (Server-SW):   DHCP Szerver: Automatikus IP-cím kiosztás a klienseknek.   DNS Szerver: Belső és külső névfeloldás.   RADIUS Szerver: Felhasználói hitelesítés és hálózati biztonság (AAA).
Harmadik emelet és IT központ (Informatikai Osztály és Belső Szerverek)

## Slide 10
Menedzsment Hálózat (Zöld zóna)
NET-SEC-PC (10.20.0.10): Központi adminisztrációs munkaállomás a hálózat felügyeletéhez.
WLC-2504: Cisco Wireless LAN Controller a vállalati Wi-Fi hálózat és az AP-k központi vezérléséhez.
2811 Voice Gateway: Cisco router a hangalapú (VoIP) forgalom és a telefonközpont kiszolgálására.
Ez a zóna biztosítja a DMZ-től és a belső hálótól elszeparált, védett elérést a hálózati infrastruktúra (WLAN, Voice, Biztonság) konfigurálásához.

## Slide 11: Külső Kapcsolat és Internet (INTERNET/CLOUD)
Központi Felhő: A hálózat az 8.0.0.0/8 tartományon keresztül kapcsolódik a külvilághoz.
USA-INTERNET-USER (8.0.0.10): Távoli, amerikai kliens elérése.
CHINA-INTERNETUSER (8.0.0.20): Távoli, kínai kliens elérése.
Összeköttetések: A központi routerek (például 20.20.20.0/30 és 30.30.30.0/30 alhálózatokon keresztül) biztosítják a forgalomirányítást a telephelyek és az internet között.

## Slide 12: A Maghálózat (A "hálózat szíve")
A két nagy switch (CORE-SW1 és CORE-SW2) végzi a munka nehezét.
HSRP (Kettőzés): Olyan, mint egy pótkerék. Ha az egyik switch elromlik, a másik azonnal átveszi a helyét, és a dolgozók észre sem veszik a leállást.
LACP (Összefogás): Több kábelt kötnek össze a switchek között, hogy gyorsabb legyen az adatforgalom, és ha egy kábel elszakad, maradjon másik út az adatoknak.

## Slide 13: Hálózati virtuális gépeket készítettünk az oracle virtualbox nevű program segítségével

## Slide 14: Használt virtuális gépek
Windows Server 2019
Rendszer: Windows Server alapú környezet grafikus felülettel.
Hálózati beállítás: Statikus IP-cím a megbízható elérhetőség érdekében.
Debian
Rendszer: Debian Linux alapú szerver telepítése egyedi felhasználói fiókkal.
Hálózati beállítás: Statikus IP-cím konfigurálása a megbízható elérhetőség érdekében.

## Slide 15: Aktív szolgáltatások:
Webszerver: Apache telepítése HTTP(titkosítatlan) és biztonságos HTTPS (titkosított) protokollok támogatásával.
Fájlmegosztás: Samba szolgáltatás konfigurálása a platformfüggetlen adathozzáféréshez.
Adatvédelem: Automatizált rendszermentés beállítása cron időzítő segítségével.

## Slide 16: Windows Server 2019 Infrastruktúra
Telepítés: Adminisztrátori környezet és IPv4 beállítása.
Címtár: Active Directory és DNS szerviz telepítése.
DHCP: Automatikus IP-cím kiosztás a klienseknek.
Erőforrások: Központi fájl- és nyomtatómegosztás.
Biztonság: Ütemezett mentés (Backup Schedule) beállítása.

## Slide 17: Debian/Linux Szerver Rendszerkörnyezet: Debian OS telepítése egyedi felhasználói fiókkal és NAT hálózati integrációval. Hálózati Alapok: Statikus IPv4 címkonfiguráció a szolgáltatások fix és megbízható eléréséhez. Webszolgáltatás: Apache webszerver implementálása HTTP és biztonságos HTTPS protokollok támogatásával. Fájlkezelés: Samba szolgáltatás telepítése a Linux és Windows platformok közötti zökkenőmentes adatcseréhez. Rendszerbiztonság: Automatizált adatmentési folyamat kialakítása cron feladatütemező segítségével.

## Slide 18: Hálózati Virtuális gépek működés közbe
windows
Debian

## Slide 19: GIT – Verziókezelés
Mi ez? Szoftver, ami menti a fájlok különböző állapotait.
Mire jó?:
Visszakövethetőség: Minden változtatás és felelős naplózva van.
Visszaállítás (Rollback): Hiba esetén bármikor visszatérhetsz egy korábbi, működő verzióhoz.
Csapatmunka: Többen dolgozhatnak ugyanazon a projekten anélkül, hogy felülírnák egymás munkáját.

## Slide 20: JIRA – Projektmenedzsment és Hibajegy-kezelés
Mi ez? Feladatkezelő és folyamatkövető keretrendszer.
Mire használtuk?
Feladatok kiosztása: Munkák (pl. kábelezés, beszerzés, telepítés) ütemezése.
Hibajegyek (Tickets): A kivitelezés során felmerülő problémák rögzítése és kezelése.
Státuszkövetés: A haladás figyelése "Teendő", "Folyamatban" és "Kész" oszlopok segítségével.
Határidők: A mérföldkövek és az átadási időpontok betartása.

## Slide 21: Tesztelés

## Slide 22
Köszönjük a figyelmet!